## Slide 1: WF on NB-PDCCH
Huawei, HiSilicon, …
R1-162015
3GPP TSG RAN WG1 NB-IoT Ad-Hoc Meeting
Sophia Antipolis, France, March 22-24, 2016
Agenda item 2.2.2

## Slide 2: Proposals
For NB-PDCCH common search space for Paging, UE monitors one of the following sets of {AL, #repetition, #blind decodes}:
  {2, 1, 1} for Rmax = 1
      {2, 1, 1}, {2, 2, 1} for Rmax = 2
      {2, 1, 1}, {2, 2, 1}, {2, 4, 1} for Rmax = 4
      {2, 1, 1}, {2, 2, 1}, {2, 4, 1}, {2, 8, 1} for Rmax = 8
      {2, 1, 1}, {2, 2, 1}, {2, 4, 1}, {2, 8, 1}, {2, 16, 1} for Rmax = 16
      {2, 1, 1}, {2, 2, 1}, {2, 4, 1}, {2, 8, 1}, {2, 16, 1}, {2, 32, 1} for Rmax = 32
      {2, 1, 1}, {2, 2, 1}, {2, 4, 1}, {2, 8, 1}, {2, 16, 1}, {2, 32, 1}, {2, 64, 1} for Rmax = 64
      {2, 1, 1}, {2, 2, 1}, {2, 4, 1}, {2, 8, 1}, {2, 16, 1}, {2, 32, 1}, {2, 64, 1}, {2, 128, 1} for Rmax = 128
      {2, 1, 1}, {2, 4, 1}, {2, 8, 1}, {2, 16, 1}, {2, 32, 1}, {2, 64, 1}, {2, 128, 1}, {2, 256, 1}
  for Rmax = 256
      {2, 1, 1}, {2, 4, 1}, {2, 16, 1}, {2, 32, 1}, {2, 64, 1}, {2, 128, 1}, {2, 256, 1}, {2, 512, 1}
      for Rmax = 512
      {2, 1, 1}, {2, 8, 1}, {2, 32, 1}, {2, 64, 1}, {2, 128, 1}, {2, 256, 1}, {2, 512, 1}, {2, 1024, 1}
      for Rmax = 1024
      {2, 1, 1}, {2, 816, 1}, {2, 64, 1}, {2, 128, 1}, {2, 256, 1}, {2, 512, 1}, {2, 1024, 1}, {2, 2048,1}
      for Rmax = 2048